## Slide 1
基于MIMO-OFDM系统信道估计算法的分析与实现
答辩人：成江波
导师：陈媛
时间：4.24
专业：通信工程

## Slide 2
LOGO
选题背景及意义
01
主要研究内容
02
下一步计划
03
主要内容

## Slide 3
1
第
部分
选题背景及意义

## Slide 4
移动通信系统从20世纪80年代诞生以来，极大促进社会发展
从第一代移动通信系统，仅能提供模拟话音业务，到第五代通信系统，服务的对象不再只是通信，人工智能，自动驾驶都需要移动通信的支持
人们在享受便捷和高效的信息服务的同时，也对通信系统的峰值速率、流量密度、可靠性和有效性等各项指标提出了更高的要求
选题背景
01
LOGO

## Slide 5
MIMO技术可以通过空间复用和分集技术来增强信号的可靠性和传输速率，提升系统容量
OFDM技术，即正交频分复用技术，具有良好的抗多径衰落能力
MIMO-OFDM技术，结合两者优点，是当前无线宽带通信系统（4G、 5G、 Wi-Fi 等）物理层的核心技术之一
信道估计在无线通信中具有重要的研究意义，在信号传输的过程中，会受到信道的干扰，信道估计对系统的性能有很重要的影响
研究意义
01
LOGO

## Slide 6
2
第
部分
主要研究内容

## Slide 7
主要研究内容
02
LOGO
理解与掌握OFDM系统传输原理，利用MATLAB，建立MIMO-OFDM系统
MIMO-OFDM系统
01
基于MIMO-OFDM系统，利用MATLAB，进行信道估计算法的实现（LS、MMSE、转换域）
信道估计算法实现
02
基于已实现的信道估计算法基础上，进行算法的优化，使信道估计性能提升
信道估计算法优化
03

## Slide 8
主要研究内容
02
LOGO
MIMO-OFDM系统
01
主要内容：QAM映射、FFT转换、添加CP、多径衰落信道建立、MIMO多天线

## Slide 9
主要研究内容
02
LOGO
MIMO-OFDM系统
01

## Slide 10
主要研究内容
02
LOGO
MIMO-OFDM系统
01
如果CP的长度大于或等于多径信道的最大时延，那么一个OFDM符号对下一个OFDM符号的ISI影响(虚线)将被限制在保护间隔中，因此不会影响下一个OFDM符号的FFT变换，又因为CP能够保证每个经历时延的子载波的连续性，所以在一个周期内每个子载波与其他子载波之间是正交的。

## Slide 11
主要研究内容
02
LOGO
信道估计算法实现
02
信道估计算法：
LS： 最小二乘
MMSE： 最小均方误差
转换域：DFT转换时域
导频设计： 梳妆导频
MIMO导频：正交导频

## Slide 12
主要研究内容
02
LOGO
信道估计算法实现
02
信道估计算法：
LS： 最小二乘
MMSE： 最小均方误差
转换域：DFT转换时域
导频设计： 梳妆导频
MIMO导频：正交导频

## Slide 13
主要研究内容
02
LOGO

## Slide 14
主要研究内容
02
LOGO

## Slide 15
主要研究内容
02
LOGO
估计性能：1、LS with DFT MMSE with DFT
2、MMSE
3、LS
LS因为没有对噪声进行处理，估计性能最差，但最简单，复杂度低
MMSE性能比LS好，但由于涉及矩阵求逆，复杂度高
LS和MMSE都加上DFT转换域消除带外噪声，性能得到提升

## Slide 16
3
第
部分
下一步计划

## Slide 17
下一步计划
03
LOGO
1、基于DFT转换域的方法，进行进一步的优化，提高估计性能
2、进行论文的撰写
下一步计划
03

## Slide 18
谢谢老师
LOGO